集装箱进/出门(CODECO)平台文件

# 1.  单证概述

发送方(接收方：集装箱码头、集装箱场站(船舶代理、箱运中心

功能          ：本报文是由码头、场站提供集装箱进出门动态信息（即收箱、提箱信息），

而不包括装卸船的集装箱信息。供船公司箱营部门及时掌握集装箱的集疏

运情况，以便有效地跟踪集装箱动态。

# 2.  记录说明

| 记录00 | HEAD RECORD 头记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 00 | M |
| 2 | MESSAGE TYPE 报文类型 | X(6) | CODECO | M |
| 3 | FILE DESCRIPTION 文件说明 | X(35) | GATE-IN REPORT OR GATE-OUT REPORT | C |
| 4 | FILE FUNCTION 文件功能 | X(2) | 9=原始 | M |
| 5 | SENDER CODE 发送方代码 | X(13) |  | M |
| 6 | RECEIVER CODE 接收方代码 | X(13) |  | M |
| 7 | FILE CREATE TIME 文件建立时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M |

| 记录10 | VSL.&VOY.&CTN.OPERATOR FIELDS 描述船舶及箱经营人的数据项 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 10 | M |
| 2 | VESSEL CODE 船名代码 | X(9) | 有呼号亦可提供呼号 | C |
| 3 | VESSEL 船名 | X(35) |  | C |
| 4 | VOYAGE 航次 | X(6) | 包括航向 | C |
| 5 | CTN.OPERATOR CODE 箱经营人代码 | X(13) |  | M/C |
| 6 | CTN.OPERATOR 箱经营人 | X(35) |  | C/M |
| 7 | I_E_FLAG 进出口标记 | X(1) | 海关要求 进口—‘I’; 出口—‘E’ | C |

注：对重箱必须使用该记录，说明船名代码、船名、航次等。

| 记录50 | CONTAINER INFORMATION 描述箱信息的有关项目 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 50 | M |
| 2 | CTN. NO. 箱号 | X(12) |  | M |
| 3 | CTN. SIZE & TYPE集装箱尺寸类型 | X(4) |  | M |
| 4 | CTN. STATUS 集装箱状态 | X(1) | E=空 F=整 L=拼 N=新 | M |
| 5 | PPS. OF GATE IN/OUT 进出场目的 | X(1) | I=进口 E=出口 V=装箱 D=拆箱 T=疏港 C=退关 B=报废出场 | M |
| 6 | EIR NO. 设备交接单号 | X(17) |  | C |
| 7 | B/L NO. 提单号 | X(20) |  | C |
| 8 | GROSS WEIGHT 箱毛重 | 9(5) V9 |  | C |
| 9 | SEAL NO. 铅封号 | X(10) |  | C |
| 10 | GATE IN TIME 进门时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | M/C |
| 11 | GATE OUT TIME 出门时间 | 9(12) | CCYYMMDDHHMM | C/M |
| 12 | SPEC. CTN. FLAG 特种箱标记 | X(3) | R=冷藏箱 D=危险品箱 O=非标箱 | C |
| 13 | BOOKING NUMBER | X(20) | 此项专供NYK使用，其他用户不用考虑 | O |
| 14 | DISCHARGE PORT CODE | X(5) | 当进出场目的为“E”时此项为必选 目前该数据项仅为马士基所要求，数据来源亦由马士基向wgq1/wgq4要求获得 | O |
| 15 | EMPTY ALLOCATION NUMBER 空箱调运号码 | X(12) | 目前仅NYK及OOCL在使用 | C |
| 16 | Container Source 集装箱来源 | X(10) | 填写NYK的指定代码，以确定集装箱进出门的实际地点，NYK堆场必填 | C |

| 记录51 | DAMAGE INFORMATION 残损描述 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 51 | M |
| 2 | DAMAGE TYPE CODE 残损类型代码 | X(3) |  | M//C |
| 3 | DAMAGE TYPE 残损类型 | X(35) |  | C/M |
| 4 | DAMAGE AREA CODE 残损范围代码 | X(4) |  | M/C |
| 5 | DAMAGE AREA 残损范围 | X(35) |  | C/M |
| 6 | DAMAGE SEVERITY 残损程度 | X(35) |  | C |

| 记录52 | CARRIER INFORMATION 集疏运承运人信息 | C |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 52 | M |
| 2 | MODE OF TRANSPORT 运输方式 | X(1) | 1=水运 2=铁路运输 3=公路运输 | M |
| 3 | TRAILER TRADEMARK 拖车牌号 | X(17) | 海关要求 | M |
| 4 | CARRIER CODE 承运人代码 | X(13) |  | C/M |
| 5 | CARRIER 承运人 | X(35) |  | M/C |
| 6 | FROM/TO 来自/到何处 | X(35) | 海关要求，进门箱填来自何处 ,出门箱填到何处。 | M |

| 记录99 | TRAILER RECORD 尾记录 | M |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 字段名 | 格式 | 注释 | 标记 |
| 1 | RECORD ID 记录类型标识 | 9(2) | 99 | M |
| 2 | RECORD TOTAL OF FILE 记录总数 | 9(6) | 包括：头、尾记录 | M |

# 3.  文件结构

00  头记录                 M1

10  船舶及经营人信息       M1

50  箱信息                 M999

51  残损信息               C9

52  集疏运承运人信息       C1

99  尾记录                 M1

# 版本信息

| 版本号 | 版本更新处 | 版本更新说明 | 版本作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| GCC_STN_CODECO_V1.0_20030211 |  | 原始版本 | 吕峰 |
| GCC_STN_CODECO_V1.0_20031125 | R50：箱信息 | 增加字段15”空箱调拨号码” | 吕峰，孙群燕 |
| CODECO_F_070629 | R50[5]：进出场目的 | 将原代码T=移场（疏港，only for msk）改成T=疏港 | 程永丽 |
| CODECO_F_091027 | R50：箱信息 | 增加字段16”集装箱来源” | 程永丽 |